## Slide 1: 计算机原理与接口技术实训
教师 殷卫真
科学楼623，电话：13683534219

## Slide 2: 实践教程
易晓琳等编 基于EDA平台计算机组成原理实践教程 北京：北京航空大学出版社 2006.6
Pratice Tutorial of Computer Organizition Principle Based on EDA Platform

## Slide 3: 实训安排
时间 | 节次 | 安排
第9周周一 | 3，4 | 任务布置、平台介绍
第9周周二 | 1，2 | 平台学习，检查平台安装，几步步骤掌握
第10周周一 | 3，4 | 方案设计、仿真调试
第10周周二 | 1，2 | 方案设计、仿真调试
第11周周一 | 3，4 | 方案设计、仿真调试
第11周周二 | 1，2 | 方案设计、仿真调试
第12周周一 | 3，4 | 165701中期检查
第12周周二 | 1，2 | 165702中期检查
第13周周一 | 3，4 | 方案设计、仿真调试
第13周周二 | 1，2 | 方案设计、仿真调试
第14周周一 | 3，4 | 方案设计、仿真调试
第14周周二 | 1，2 | 方案设计、仿真调试
第15周周一 | 3，4 | 165701检查结果，提交报告并答辩
第15周周二 | 1，2 | 165702检查结果，提交报告并答辩
第16周周一 | 3，4 | 165701检查结果，提交报告并答辩
第16周周二 | 1，2 | 165702检查结果，提交报告并答辩

## Slide 4: 实训内容
实训基本内容
实训一 16位并行进位运算器功能部件的设计与实现
实训二 带字位扩展存储器功能部件的设计与实现
实训三 寄存器组及具有移位功能暂存器的设计与实现
实训四 运算器、存储器功能部件与寄存器组之间数据传输方式的设计与实现
实训扩展内容
微机主体结构实现
查找资料,采用硬件描述语言模块替代现原理图模块实现仿真
设计若干指令仿真

## Slide 5: 微机主体结构图
主要分数据通道部分和控制部分。
图1 微机主体结构图

## Slide 6: 微机数据通道
实训 的基本内容 集中在数据通道部分。
图2 微机数据通道图

## Slide 7: 实训一 内容要求
1、分析设计16位并行进位运算器；
采用4位ALU 的74LS181芯片和采用74LS182（组间并行进位组件），完成级联8位与16位并行ALU的设计；
2、给出部件设计的逻辑原理图。实现部件的封装，写出封装后芯片的功能表，进行功能说明；
  选择芯片及若干元器件进行物理连接。
3、对设计出的16位并行进位运算器功能部件进行仿真测试，检查运算器功能部件是否能够正确完成数值运算的功能。

## Slide 8: 运算功能部件
暂存器SA
74273
暂存SB
74273
算数逻辑
运算单元74181/182
三态总线
控制器
74244
CPSA
CPSB
S0
S1
S2
S3
M
CN
ALU-BUS
ALU-BUS低电平有效。
图3 运算功能部件示意图

## Slide 9: 实训一 目的
  实训一 16位并行进位运算器功能部件的设计与实现
  了解运算器的工作原理和过程，比较串行（行波链）进位与并行（先行）进位。
  学习利用多个4位ALU 的74LS181芯片和辅助74LS182（组间并行进位组件）芯片扩展设计出16位并行先行进位运算器功能部件。
  仿真、调试、封装。
  学习Quartus II软件应用。

## Slide 10: 实训二 目的
实训二 带字位扩展存储器功能部件的设计与实现
  实训了解随机存储器的工作原理和过程，熟悉随机存储器的读写原理。
  根据存储器的工作原理，并且按照存储器字位扩展的基本原则完成存储器功能部件的设计。
  实现器件封装，测试存储器的读写功能。

## Slide 11: 实训三 目的
实训三 寄存器组及具有移位功能暂存器的设计与实现
  实训了解寄存器组及暂存器的工作原理和过程；
  设计出功能完善的寄存器组，并且使暂存器自身能完成逻辑左移、逻辑右移、算术左移、算术右移等数据移位功能；
  实现相应部件，并进行封装调试。

## Slide 12: 实训四 目的
实训四 运算器、存储器功能部件与寄存器组之间数据传输方式的设计与实现
  了解运算器功能部件、存储器功能部件及寄存器组的工作原理和过程。
  实现寄存器组与运算器功能部件及存储器功能部件之间的连接测试。
  通过波形测试，验证设计的正确性

## Slide 13: 测试与评审
参照国家标准， GB／T 15532—2008 计算机软件测试规范。标准指出：
测试过程一般包括四项活动顺序分别是：测试策划、测试设计、测试执行、测试总结。
评审测试计划的4点：测试的合理性和测试用例的正确性、有效性和覆盖充分性。

## Slide 14: 测试方法
测试方法分静态与动态的方法。
动态的方法分白盒测试与黑盒测试。

## Slide 15: 白盒测试法
白盒测试法，对测试代码各种可能的问题要进行覆盖测试，包括：
  语句覆盖、
  判定覆盖、
  条件覆盖、
  判定条件覆盖、
  条件组合覆盖、
  路径覆盖。

## Slide 16: 白盒测试法
（1）语句覆盖法
  语句覆盖法的基本思想是设计若干测试用例，运行被测程序，使程序中的每个可执行语句至少被执行一次；如果是顺序结构，就是让测试从头执行到尾；如果有分支、条件和循环，需要执行足够的测试覆盖，全部语句。
（2）判定覆盖法
  判定覆盖法的基本思想是设计若干用例，运行被测程序，使得程序中每个判断的取真分支和取假分支至少经历一次，即判断真假值均曾被满足。一个判定往往代表着程序的一个分支，所以判定覆盖也被称为分支覆盖。

## Slide 17: 白盒测试法
（3）条件覆盖
  条件覆盖的基本思想是设计若干测试用例，执行被测程序以后，要使每个判断中每个条件的可能取值至少满足一次。
（4）判定-条件覆盖
  判定-条件覆盖是判定和条件覆盖设计方法的交集，即设计足够的测试用例，使得判断条件中的所有条件可能取值至少执行一次，同时，所有判断的可能结果至少执行一次。

## Slide 18: 白盒测试法
（5）条件组合覆盖
  条件组合覆盖的基本思想是设计足够的测试用例，使得判断中每个条件的所有可能至少出现一次，并且每个判断本身的判定结果也至少出现一次。
  它与条件覆盖的差别是它不是简单地要求每个条件都出现“真”与“假”两种结果，而是要求让这些结果的所有可能组合都至少出现一次。
（6）路径覆盖
  设计所有的测试用例，来覆盖程序中的所有可能的执行路径。

## Slide 19: 黑盒测试方法
黑盒测试方法对于设计封装进行测试，主要方法有：
  等价类划分法、
  边界值分析法、
  判定表方法、
  因果图法、
  正交试验法、
  功能图法、
  错误推测法。

## Slide 20: 黑盒测试方法
（1）边界值分析方法（BVA – Boundary Value Analysis）
  程序的很多错误发生在输入或输出范围的边界上，因此针对各种边界情况设置测试用例，可以发现不少程序缺陷。
  设计方法：
    确定边界情况（输入或输出等价类的边界）；选取正好等于、刚刚大于或刚刚小于边界值作为测试数据。

## Slide 21: 黑盒测试方法
（2）判定表方法
  在实际应用中，许多输入是由多个因素构成，而不是单一因素，这时就需要多因素组合分析。
  对于多因素，有时可以直接对输入条件进行组合设计，不需要进行因果分析，即直接采用判定表方法。
  一个判定表由“条件和活动”两部分组成，也就是列出了一个测试活动执行所需的条件组合，所有可能的条件组合定义了一系列的选择，而测试活动需要考虑每一个选择。

## Slide 22: 黑盒测试方法
（3）因果图法
多种输入条件的组合，产生多种结果设计测试用例。
  设计方法：分析软件规格说明文档描述的哪些是原因（输入条件），哪些是结果（输出条件），给每个原因和结果赋予一个标示符。
  找出原因与结果，原因与原因之间的对应关系，划出因果图。
  在因果图上标上哪些不可能发生的因果关系，表明约束或限制条件。
  根据因果图，创建判定表，将复杂的逻辑关系和多种条件组合很具体明确的表示出来。
  把判定表的每一行作为依据设计测试用例。

## Slide 23: 测试评审举例，加法器
（1）输入激励 ：被加数a。加数b。进位ci
（2）输出和数s，在波形上得到了验证；
  覆盖充分性问题：
  输出co进位的变化，没有得到验证，覆盖充分性有问题。输入激励数字选择的不够好。
  边界值问题：
  没有包含边界值的验证：如：0，255；
图4 加法器仿真图
  图经裁剪提高了可读性、有效性

## Slide 24: 测试评审举例，加减法器
二进制加减法分如下8种情况仿真
加法无进位输入，无进位输出，1001+0101；
加法有进位输入，无进位输出，1001+0101+0001
加法无进位输入，有进位输出，1001+1001
加法有进位输入，有进位输出，1001+1001+0001
减法无借位输入，无借位输出；1001-0101；
减法有借位输入，无借位输出；1001-0101-0001；
减法无借位输入，有借位输出；0101-1001；
减法有借位输入，有借位输出；0101-1001-0001；
如果在一张图上体现边界 条件 ，就影响了图的 可读性
图5 加减法器仿真图

## Slide 25: 测试评审举例
图6 除法器仿真结果
评审：利用标尺 标注，提高了图的可读性。

## Slide 26: 74LS181功能仿真举例
图7 算术不带进位运算仿真结果
如图7所示，74LS181功能仿真，当输入条件为 m = 0, cn = 1，s3, s2, s1, s0 =1001时, 为算术不带进位运算仿真，f = A plus B。 A，B采用二进制输入， f 采用10进制显示， 从图7中可见，进位输入Cn，进位输出 Cn4，低电平有效时，运算结果是正确的。
评审：优点，对图进行了比较规范的说明，仿真了边界值。
缺点，没有带入应用中去。

## Slide 27: 运算功能部件功能仿真举例
评审：仿真的功能比较全面。仿真的效率比较高。

## Slide 28: 测试评审举例
图7 CMI 编译码仿真波形图
评审：涵盖无效信息占整个图的比重过大。可读性差，需要进行裁剪

## Slide 29: 测试评审举例
图8 counter与ROM的连接.bdf图
评审：网格对于报告是无效信息，需要关掉网格再截图

## Slide 30: 波形验证法的局限
第一、画波形图功能覆盖低。
  画波形无法产生复杂的激励，因此它只产生极其有限的输入，从而只能对电路的极少数功能进行测试；
  对于复杂设计，数据太多，无法提供直观的覆盖充分性证明！
第二、画波形无法实现验证自动化。
  对于规模设计来说，仿真时间很长，如果一个需要仿真一天设计，在检错时仅通过画波形图来观测，将几乎不能检查出任何错误；
第三、画波形图难于定位错误。
  用画波形图进行仿真是一种原始的黑盒验证法，无法使用新的验证技术；
第四、画波形的可重用性和平台移植性差。

## Slide 31: 波形验证法的局限
采用硬件描述语言，提供Testbench（测试基准）编程测试设计
  将输入激励与理论预计的输出结果都一并给出，仿真结果自动与理论预计值比较，通过合理的断言和报告语句，给出设计仿真的各种信息反馈和正确与否的结论。还便于跟踪分析。
  波形验证由于覆盖难以充分，对于复杂的电路设计验证关了门，编程的testbench的测试设计则为复杂设计验证开了窗。
波形验证法还有作用
  比如，用于边界仿真。用于复杂设计中的一些点的精细分析。
  Testbench（测试基准）的仿真工具可以采用第三方仿真工具Modelsim。

## Slide 32: 时钟与数据的关系
1时钟与数据的关系及其调整
  时钟沿对数据的采样关系，根据奈奎斯克定理，时钟的速率至少数据的2倍。在满足速率的情况下，如果发生时钟沿与数是据沿重合，导致数据不满足时钟建立时间要求，仿真和测试的数据读入出错，可对时钟进行反向，重新进行仿真和测试。
2 处理好仿真与实测的分频系数
  仿真通常是在ns级进行的，而实测是在ms级以上进行的。仿真时给出的分频系数小，实测时给出的分频系数大，仿真时的数据要考虑分频系数对数据宽度的影响，要对数据给出相应倍数的放宽。

## Slide 33: 课程引用国家标准
GB／T 15532—2008 计算机软件测试规范。
GB／T7713.3-2009科技报告编写规则。
GB／T7714-2005文后参考文献著录规则。

## Slide 34: 报告章节设置（参考）
封面
中文摘要（300字），关键词，3-5个
英文摘要，关键词，3-5个
目录：三级自动生成。
  这部分页码采用罗马字

## Slide 35: 报告章节设置（参考）
1 概述
  综述组成原理与微机接口课程的总目的，总任务，总要求。
  综述 CPU总体结构以及工作过程，目前完成的部分与总目的，总任务，总要求的关系以及作用。
  综述方法与工具
2实训内容、原理介绍
3部件原理图、实现与波形仿真
  分别说明每个部件的工作过程，给出正确的仿真结果。
  资源利用与RTL Viewer观察结果。
  封装说明，包括各部件与总设计的封装。

## Slide 36: 报告章节设置（参考）
4结果分析
5问题与解决
  遇到的问题及解决方法分析
  尚未解决的问题及其应对策略
  发现的问题及其求证思路
6设计小结
参考文献
体会
  3人/组，每人写一段
附录
  开发平台与环境
  元件清单

## Slide 37: 正文格式
每次实验3人一份打印报告，如打印机支持双页打印，则双页打印。
标题，4号黑体，1.5倍行距；正文5号宋体，单倍行距。
封面不要页眉与页码。
正文要求
正文从第一页编页码。
标题不能在页的最后一行。标题编号采用数字层级型。
1
1.1
1.1.1

## Slide 38: 图表要求
原理图不要网格，引脚命名要有意义。
波形图只保留信号名与波形的时序信息。
图形要适度裁剪，突出有效信息。
图下要有图序 图名，以及以如图**所示关键词对应的图的文字说明。
表上要有表序 表名，以及以如表**所示关键词对应的图的文字说明。